## Slide 1: Appinventor

## Slide 2: 介面
可選擇語言
元件區
手機畫面
程式\畫面排版

## Slide 3: 藍芽程式
藍芽選擇
測試

## Slide 4: 藍芽

## Slide 5: 藍芽模組
大部分是3.3V，所以主板為5V時需在主機TX端(HC05 RX端)加上電阻
主從合一
主從從出廠就固定

## Slide 6: code

## Slide 7: At mode
傳完程式後，開啟序列埠視窗
常用指令﹔
  AT 確認有無進入AT mode
  AT+ADDR？ 回傳HC-05地址
  AT+BIND= 設定要連結的地址
  AT+ROLE？ 回傳HC-05角色
  AT+ROLE= 設定角色1(主) 0(從)
  AT+NAME？ 回傳HC-05名字
  AT+NAME= 設定HC-05名字

## Slide 8: 從端
0
先設定角色
再取得地址

## Slide 9: 主端
0
先設定角色
設定欲連線之從端地址

## Slide 10: 字串分析

## Slide 11: 字串
變數型態為String
將一連串字元組成 *字元 = ‘a’ , ’b’, ’c’, ’d’…
String = char[] (= char*)

## Slide 12: 尋訪字串

## Slide 13: 常用指令
length() 回傳字串長度
indexOf(char) 回傳字元位置
substring(from, to) 切割字串從from的位置到to 如果沒給to值則切割到底